## Slide 1: Phase 3 SSL-Stripping und Verwandtes
Seminar: Das Internet der Dinge (IoT) - ein Hackerparadies?
9 Dezember 2017
Alexander Korff | Sergej Maul | Yannik Stöcklin | Sebastian Philipp
Daniel Seidinger | Fabian Neumeier | Lukas Stöcklin | Manuel Rickli
Desirée Nusch |Samuel Hugger | Clement Francois | Joel Grossenbacher

## Slide 2: Inhalt
Wiederholung
Setup
Philips Hue
LED-Matrix
Alexa
Schlussfolgerungen
Was nun?

## Slide 3: I. Wiederholung

## Slide 4
II. Setup
Internet
Philips Server
Amazon Server
Matrix Server
Fritzbox
Alexa
Hue Bridge
Attacker (kali)
Matrix
Laptop

## Slide 5: III. Philips Hue
✔ Faking the Gateway | ARP spoofing
  Fritzbox Hue
    DNS
    TCP: Hue rackspace.com
    TLSv1.2
✔ SSL Strip
  SSDP
  HTTP: GET Request Handler

## Slide 6: Philips Hue cont.
✔ Blockieren Port 443, Ausweichen auf Port 80
  HTTP: Hue bridge.meethue.com
  Single Sign On Session
✔ Reverse engineering
  ARP-spoof: Alexa Hue
  Anschaltungsbefehl abfangen

## Slide 7: IV. LED-Matrix
Umbau von Ethernet zu Wifi
Wifi-Chip ATWINC1500 ermöglicht durch Auslagerung SSL-Verschlüsselung
Arduino
Driver Chip
ATWINC 1500
Matrix

## Slide 8: LED-Matrix cont.
blockieren Port 443, Ausweichen auf Port 80
  Keine Verbindung
ARP-Spoof & SSL-Strip
  nutzlos
SSL-Sniff

## Slide 9: V. Alexa
Versucht: Resultate wie bei LED-Matrix
Certificate Pinning
  SSL-Sniff
  ähnlich auch auf ATWINC1500

## Slide 10: VI. Schlussfolgerungen
Philips Hue
  Kommunikation mit den Servern ist verschlüsselt
  ABER
  Im Netzwerk kann man HTTP Pakete verschicken
✔ LED-Matrix | Alexa
  Nicht manipulierbar (mit versuchten Mitteln)
  SSL-Strip das falsche Tool
  “Reducing security for the sake of interoperability”

## Slide 11: VII. Was nun?
Philips Hue: HTTP Protokoll
Angriffe auf SSL/TLS
Downgrade auf ältere Versionen
Bekannte Bugs ausnutzen (DROWN, POODLE,…)